## Slide 1: 地名データの作成
1. 国土地理院の国土数値情報ダウンロードサイトより、国土数値情報 行政区域データを取得する。
https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N03-2025.html
3. QGIS
1) N03-20250101.geojson を開く
2) 同じ行政市区町村のデータをマージする。
ベクタ > 空間演算ツール > 融合（dissolve)
基準となる属性に「N03_007」を設定し、実行
3) 作成されたレイヤを簡素化する。
ベクタ > ジオメトリツール > ジオメトリを簡素化
簡素化の方法：グリッドにスナップ
許容範囲：0.001
4) 属性をCSVファイルに出力（必要に応じて）
レイヤ上で右クリック > エクスポート > 新規ファイルに地物を保存
形式：カンマで区切られた値[CSV]
文字コード：Shift_JIS
□レイヤメタデータを保持 のチェックを外す
□保存されたファイルを地図に追加する のチェックを外す
5) 英語地名のCSVデータを属性に追加
CSVデータをレイヤに追加
レイヤ > レイヤを追加 > CSVテキストレイヤを追加
属性テーブルの結合
レイヤ上で右クリック > プロパティ > テーブル結合
6) GeoJSONファイルを出力
レイヤ上で右クリック > エクスポート > 新規ファイルに地物を保存
形式：GeoJSON
□レイヤメタデータを保持 のチェックを外す
□保存されたファイルを地図に追加する のチェックを外す
7) GeoJSONファイルをメモ帳で開き、次のとおり、１行目を修正する。
var MUNIS={
2. 英語地名のCSVデータを修正する。
3. QGISで英語地名を属性として保持するGeoJSONファイルを作成する。
4. ADRSフォルダのGeoJSONファイルを差し替える。